# GRE[KE MEREWA FIZI^KIH VELI^INA

U osnovi prirodnih nauka, pa i fizike, le`e merewa. Rezultat merewa se izra`ava

- brojnom vredno{}u, koja pokazuje koliko je puta merena veli~ina ve}a ili mawa od izbrane jedinice mere i

- izabranom jedinicom mere date fizi~ke veli~ine.

Merewe brojnih vrednosti fizi~kih veli~ina je neizbe`no vezano za mnogobroje gre{ake. U nastavku }emo razmotriti te gre{ke, kao i metode obrade rezultata merewa. Wihovo poznavawe je neophodno da bi iz sveukupnosti merewa mogli odrediti rezultat najbli`i stvarnoj vrednosti, kao i primetiti propuste i gre{ke. U skladu sa tim se mogu organizovati merewa, odnosno korigovati metode i postupci merewa da bi gre{ka bila {to mawa i pravilno procewena.

## Merewa i gre{ke merewa

Svaki rezultat merewa fizi~kih veli~ina mo`e biti poznat samo sa odre|enom sigurno{}u. Neizvesnost vrednosti fizi~ke veli~ine izra`ava se pomo}u gre{aka. Gre{ke merewa nije mogu}e egzaktno odrediti, one se uvek procewuju. Metode procene gre{aka se razlikuju kod direktnih i indirektnih merewa.

Direktna merewa su merewa koja se vr{e pomo}u mernih instrumenata koji mere upravo tra`enu veli~inu. Kod wih se rezultat dobija jednim o~itavawem na skali mernog instrumenta. Na primer, direktno se masa meri terazijama, vreme {topericom, du`ina metrom, zapremina menzurom i sl.

Indirektna merewa su merewa kod kojih se rezultat dobija iz vi{e direktnih merewa. Pri tome se rezultat dobija izra~unavawima pomo}u formula koje povezuju tra`enu veli~inu sa direktno merenim veli~inama. Na primer, indirektno se meri sredwa brzina tela tako {to se izmere pre|eni put i vreme za koje ga telo pre|e, pa se iskoristi odgovaraju}a formula. Indirektno se meri zapremina kocke tako {to se direktnim merewima izmere wene strane, pa se zapremina izra~una po odgovaraju}oj formuli.

Potpun zapis rezultata merewa, odnosno, brojne vrednosti fizi~ke veli~ine, pored izmerene brojne vrednosti sadr`i i procewenu apsolutnu gre{ku merewa.

Apsolutna gre{ka  (x  je procewena neizvesnost u vrednosti fizi~ke veli~ine  x, data u apsolutnom iznosu. Ona se izra`ava istim jedinicama kao merena veli~ina.

Relativna gre{ka   je:

,						(1)

i ~esto se izra`ava u procentima. Vrednost  x  je najboqa procena ta~ne vrednosti fizi~ke veli~ine, ili prosto - vrednost fizi~ke veli~ine. Rezultat merewa obavezno sadr`i i apsolutnu gre{ku i pi{e se naj~e{}e u obliku:

.					(2)

Kod direktnih merewa	za najboqu procenu ta~ne vrednosti naj~e{}e se uzima sredwa vrednost rezultata vi{e ponovqenih merewa iste veli~ine. Ako je izvr{eno  n  merewa, pri ~emu su izmerene vrednosti , tada je:

.					(3)

Procena je boqa ako se merewe ponovi vi{e puta. Merewe treba ponavqati samo ako to ima smisla. Merewa se ponavqaju tako da obuhvate {to vi{e razli~itih rezultata, prema o~ekivawu eksperimentatora. Kod jednostavnijih merewa se naj~e{}e vr{i  3  do  5  merewa.

Primer: Du`inu tanke `ice metarskom trakom ima smisla meriti samo jednom, ali pre~nik vaqka treba meriti vi{e puta i to na razli~itim mestima po visini, pri cemu vaqak treba zarotirati svaki put oko ose.

Kod indirektnih merewa za najboqu procenu ta~ne vrednosti uzima se vrednost dobijena tako {to se u formulu po kojoj se ra~una tra`ena veli~ina uvrste najboqe procewene vrednosti veli~ina iz formule.

Napomena: Rezultati merewa se naj~e{}e izra`avaju u obliku kao u formuli (2), ali ponekada izra`avaju i u obliku:

.					(4)

Ovaj na~in prikazivawa rezultata, koristi se samo u nekim oblastima fizike, za prikazivawe rezultata merewa. Pogodan je za prikaz rezultata sa velikim brojem sigurnih cifara.

Primer

ili

Ako uz brojnu vrednost fizi~ke veli~ine nije navedena gre{ka, podrazumeva se da ona ima isti red veli~ine kao posledwa cifra navedena u brojnoj vrednosti.

Primer:

Ako je rezultat merewa napisan u obliku  zna~i da je apsolutna gre{ka merewa nekoliko milimetara (reda veli~ine milimetra).

Ako je rezultat merewa napisan u obliku  ili zna~i da je apsolutna gre{ka merewa nekoliko stotih delova (reda veli~ine stotih delova) kilograma.

Kod nekih fizi~kih veli~ina (gravitaciona konstanta, ubrzawe Zemqine te`e i dr.), kao i kod nekih matemati~kih veli~ina ((,  i dr.) pouzdano je poznato vi{e cifara nego {to se koristi pri uobi~ajenim izra~unavawima. U ovom slu~aju gre{ka kori{}ene brojne vrednosti je jednaka polovini reda veli~ine posledwe cifre, kao najve}a gre{ka koja mo`e nastati pri zaokru`ivawu.

Primer: Ubrzawe Zemqine te`e na povr{ini mora i na geografskoj {irini 45( iznosi . U zadacima se ono obi~no daje zaokru`eno na dve decimale, kao , tj. sa posledwom cifrom reda veli~ine stotih delova. Najve}a gre{ka koju mo`emo u~initi kori{}ewem ove vrednosti, nastala zbog zaokru`ivawa ta~nije vrednosti, iznosi .

Grube gre{ke - previdi

U navedene gre{ke merewa ne smeju biti ukqu~ene tako zvane gube gre{ke ili previdi, koji nastaju usled nesmotrenosti eksperimentatora ili neuspravnosti mernih ure|aja. Ove gre{ke se moraju eliminisati, odnosno, ako se ustanovi wihovo postojawe merewe ili ra~un se moraju ponoviti.

U grube gre{ke spadaju, na primer, neispravno odre|ena vrednost podeoka na skali instrumenta, pogre{no zapisane jedinice izmerene veli~ine, kori{}ewe neodgovaraju}ih formula, ra~unske gre{ke i sl.

Slu~ajne gre{ke

Slu~ajne gre{ke su gre{ke koje mewaju znak i veli~inu od jednog do drugog merewa. Ove gre{ke se odre|uju ponavqawem eksperimenta vi{e puta pod istim uslovima. Prakti~no je neophodno uvek izvr{iti najmawe tri merewa svih direktno merenih veli~ina.

Ako se rezultati tih merewa poklapaju, merewe treba prekinuti. Ako se rezultati tih merewa razlikuju, neophodno je potra`iti uzrok. ^esto merni ure|aj nije ispravan; lo{e u~vr{}en, elektri~ni kontakti lo{i i sl. U tom slu~aju se ure|aj mora popraviti i merewe ponoviti.

Ako nije mogu}e odrediti uzroke razlike me|u pojedinim rezultatima merewa, merewa treba ponoviti vi{e puta i zapisati sve dobijene rezultate. Merewa treba ponoviti utiliko vi{e puta ukoliko je razlika me|u ovim rezultatima ve}a, a ako ona nije velika (naj~e{}i slu~aj), dovoqna su tri merewa. O na~inu procene gre{ke ovakvih merewa bi}e re~i kasnije.

Do slu~ajnih gre{aka mogu dovesti nepredvidive varijacije u erksperimentalnim uslovima, kao {to su temperatura, atmosferski pritisak, vla`nost, potresi, varijacije napona u mre`i i sl.

Uzrok razli~itih rezultata merewa mo`e biti i u prirodi merene veli~ine. Na primer, predmeti nisu savr{eno izra|eni, pa se wihove dimenzije mogu razlikovati ako se merewe vr{i na vi{e mesta. U prirodi nekih slu~ajnih fizi~kih veli~ina je da se wihova brojna vrednost razlikuje od merewa do merewa. Zato se broj kosmi~kih ~estica koje padaju na merni ure|aj (npr. Gajger-Milerov broja~) u jednoj minuti znatno razlikuje od merewa do merewa (~ak i za nekoliko desetina ili stotina).

Sistematske gre{ke

Sistematske gre{ke imaju isti znak pri ponovqenim merewima, tj. daju uvek ve}u, ili mawu vrednost merene veli~ine od stvarne. One su naj~e{}e posledica nesavr{enosti mernih ure|aja.

Sistematske gre{ke je ~esto mogu}e otkriti ili ~ak predvideti, pa je mogu}e izvr{iti odgovaraju}u korekciju rezultata merewa.

Primeri:

Zbog nejednakosti kraka terazija merena masa }e biti ve}a ili mawa od stvarne. Zato masu treba meriti dva puta terazijama, tako da tegovi i mereno telo zamene polo`aje, a za izmerenu masu uzeti sredwu vrednost dobijenih rezultata.

Zbog neodgovaraju}e veli~ine podeoka na skalama mernih ure|aja, izmerena brojna vrednost }e biti ve}a ili mawa od stvarne. Na primer, du`ina merne trake zavisi od temperature, pa ako se meri du`ina na temperaturi razli~itoj od temperature na kojoj su odre|eni podeoci, izmerena du`ina }e se razlikovati od stvarne. Me|utim, ako se poznaje koeficijent linearnog {irewa materijala od koga je traka napravqena i izmeri temperatura na kojoj je du`ina merena, mo`e se odrediti stvarna vrednost wenih podeoka.

Veoma ~est uzrok sistematske gre{ke je u neslagawu stavarne nule mernog instrumenta sa instrumentalnom nulom (ozna~enom na instrumentu). Zbog toga je potrebno pre merewa odrediti polo`aj stvarne nule instrumenta.

Procena gre{aka direktnih merewa

Apsolutna gre{ka direktnog merewa fizi~ke veli~ine ne mo`e biti mawa od najmawe vrednosti koja se pouzdano mo`e izmeriti datim instrumentom () u konkretnim uslovima merewa. Nazva}emo je apsolutna gre{ka instrumenta.

Apsolutna gre{ka mernog instrumenta, ili na~in wenog odre|ivawa, su naj~e{}e ozna~eni na wemu ili u tehni~koj specifikaciji. Nave{}emo nekoliko takvih primera, zbog lak{eg snala`ewa u razumevawu ovih oznaka.

Primer 1

Apsolutna gre{ka mernog instrumenta ozna~ena kao vrednost najmaweg podeoka na skali. Napomena: ~esto se vrednost najmaweg podeoka naziva ta~nost instrumenta, {to nije u skladu sa jezi~kim smilom ove re~i. Po tome metarska traka, koja ima ta~nost 1 mm, u odnosu na nonijus ta~nosti 0.01 mm ima ve}u ta~nost, iako je jasno da meri sa ve}om gre{kom, tj. mawe ta~no!

Primer 2 (Uobi~ajen kod digitalnih mernih instrumenata)

Apsolutna gre{ka mernog instrumenta se ra~una po formuli

,

gde je k data klasa ta~nosti mernog instrumenta x izmerena vrednost ivrednost posledwe cifre. n је најчешће један, и ако није наглашено другачије, тако га треба и узети.

Веома често је класа тачности инструмента различита за различите опсеге мерења исте физичке величине, као и за мерење различитих физичких величина мултиметрима.

Дисплеј веома осетљивих дигиталних мерних инструмента могу показивати  више редова цифара које се мењају. Рецимо да се не мењају се цифре јединица, десетих и стотих делова, цифра хиљадитих делова се мења између две вредности, или се не мења, док се цифра десетохиљадитих делова мења веома брзо, а стохиљадитих делова тако брзо се мења да видимо само да то место трепери, и не препоѕнајемо цифре. У том случају треба узети  јединица мерене величине.

Na primer, neka je meren napon digitalnim univerzalnim mernim instrumentom klase ta~nosti  (1%). Ништа друго није у упутству наглашено. Izmeren je napon 1.345 V. O~igledno je vrednost posledwe cifre 0.001 V, pa gre{ka merewa napona iznosi:

,

a rezultat se mo`e napisati u obliku:

.

Primer 4 (Uobiчajen kod analognih mernih instrumenata, kao {to su multimetri starije generacije)

Apsolutna gre{ka mernog instrumenta se ra~una po formuli

,

gde je k data klasa ta~nosti mernog instrumenta,maksimalna vrednost koja se mo`e izmeriti kori{}enim instrumentom (ako instrument ima vi{e opsega, maksimalna vrednost koja se mo`e izmeriti kori{}enim opsegom), vrednost najmaweg podeoka skale instrumenta.

Na primer, neka je merena struja univerzalnim mernim instrumentom klase ta~nosti  (2%). Izmerena je struja 9.35 mA, pri ~emu je kori{}en opseg kojim se mo`e meriti struja do 20 mA ~ija odgovaraju}a skala instrumenta ima 50 podeoka.

O~igledno je vrednost najmaweg podeoka , pa gre{ka merewa struje iznosi:

,

a rezultat se mo`e napisati u obliku:

.

Ako apsolutna gre{ka mernog instrumenta, ili na~in wenog odre|ivawa, nisu ozna~eni na wemu ili u tehni~koj specifikaciji, kod instrumenata sa skalom se u najve}em broju slu~ajeva mo`e uzeti da je ona jednaka vrednosti najmaweg podeoka na skali instrumenta. Ako je veli~ina najmaweg podeoka na skali velika (naprimer podeok {irok  2 - 3 mm) i polo`aj na woj dobro definisan (kazaqka tanka, sa ogledalom ispod, i sl.) za najmawu gre{ku direktnog merewa se mo`e uzeti deo tog podeoka koji se mo`e pouzdano odrediti (prema proceni ekperimentatora). Naj~e{}e se uzima da je jednaka polovini vrednosti tog podeoka. Ako je polo`aj na skali te{ko odrediti (na primer, sitni podeoci na manometru sa `ivom koja ima zakrivqen meniskus) za minimalnu apsolutnu gre{ku direktnog merewa mo`e se uzeti i vi{e od vrednosti jednog podeoka, prema proceni eksperimentatora.

Apsolutna gre{ka direktnih merewa je naj~e{}e ve}a od pomenute apsolutne gre{ke mernog instrumenta i mo`e da se proceni na vi{e na~ina. Ako je izvr{en relativno veliki broj merewa, za procenu se koriste statisti~ke metode. Ako je broj merewa mali, kao kod jednostavnijih merewa, apsolutna gre{ka je jednaka najve}em odstupawu, po apsolutnoj vrednosti, pojedina~nih rezultata  od sredwe vrednosti , odnosno, , ali ne mo`e biti mawa od apsolutne gre{ke mernog instrumenta.

Pretpostavimo, u naredna tri primera, da smo merili du`inu mernim instrumentom ~ija je vrednost najmaweg podeoka 0.01 mm, {to smo procenili i apsolutnu gre{ku mernog instrumenta . Izrazimo pra-vilno rezultate merewa.

Primer 1:

x1 = 5.26 mm		x 2 = 5.28 mm		x 3 = 5.31 mm

,    ,    ,

pa je rezultat merewa:

.

Primer 2:

x 1 = 5.26 mm		x 2 = 5.27 mm		x 3 = 5.26 mm

,

pa je rezultat merewa:

.

Primer 3:

x 1 = 5.26 mm		x 2 = 5.26 mm		x 3 = 5.26 mm

x s = 5.26 mm			,

pa je rezultat merewa:

.

Procena gre{aka indirektnih merewa

Za najboqu procenu ta~ne vrednosti indirektno merene fizi~ke veli~ine uzima se vrednost koja se dobija uvr{tavawem u odgovaraju}u formulu vrednosti direktno merenih veli~ina.

Gre{ke indirektno merenih fizi~kih veli~ina procewuju se razli~itim metodama. Naj~e{}e se koristi metod diferencijalnog ra~una. Za razumevawe ovog principa, potrebno je znawe matematike koje prevazilazi znawa u~enika osnovnih i sredwih {kola. U tabeli su prikazana najva`nija pravila za procenu gre{aka indirektno merenih veli~ina ovom metodom.

Tabela 1. Pregled pravila za procenu gre{aka indirektnih merewa metodom diferencijalnog ra~una

| Broj | Formula | Apsolutna gre{ka | Relativna gre{ka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

Pretpostavimo da su, direktno ili indirektno, izmerene fizi~ke veli~ine , da su wihove apsolutne gre{ke , a relativne gre{ke . U tabeli 1 su date apsolutne i relativne gre{ke indirektno merene fizi~ke veli~ine y, koja je nekom formulom, datom u prvoj koloni, povezana sa ovim fizi~kim veli~inama.

Pretpostavimo u svim narednim primerima da su merene fizi~ke vrli~ine (direktno ili indirektno) x, y i z, i odre|ene wihove brojne vrednosti sa odgovaraju}im gre{kama x, y i z. na primer, neka je:

,   ,   .

Odredimo izraze za gre{ke indirektno merene veli~ine f, ako se ona iz ovih veli~ina mo`e odrediti kori{}ewem odre|ene formule.

Primer 1

Neka je indirektno merena veli~ina data formulom:

.

Po{to je indirektno merena veli~ina data u obliku koli~nika, primeni}emo pravilo za koli~nik gre{aka (kolona 2 u tabeli 1):

.

Prvi sabirak predstavqa gre{ku konstantom pomno`ene veli~ine, pa je prema koloni 1 u tabeli 1:

,

pa je:

,

odnosno:

.

Po{to je:

,

pa rezultat treba napisati u obliku:

.

Primer 2

Neka je indirektno merena veli~ina data formulom:

,

gde je p Ludolfov broj.

Po{to se formula sastoji od dva sabirka primeni}emo pravilo za zbir gre{aka (kolona 2 u tabeli 1):

.

Prvi sabirak je gre{ka proizvoda konstante i merene veli}ine, pa je prema koloni 1 u tabeli 1:

,

dok je drugi sabirak proizvod tri veli~ine, pa je prema koloni 3 u tabeli 1:

,

odnosno:

.

Po{to je o~igledno gre{ka veli~ine y skoro 4%, gre{ka Ludolfovog broja je zanemariva. Naime, ako ga znamo do druge decimale kao , tada je , mawe od 0.2%. Kona~no, gre{ka indirektno merene veli~ine f  iznosi:

,

a po{to je:

,

to se rezultat mo`e napisati u obliku:

ili

Primer 3

Neka je indirektno merena veli~ina data formulom:

.

Po{to je tra`ena veli~ina data korenim izrazom, primeni}emo pravilo u koloni 5 tabele 1, pa je

.

Relativnu gre{ku potkorenog izraza, tra`imo kao gr{ku proizvoda i koli~nika. Prema koloni 3 tabele 1, ona iznosi

,

gde je drugi sabirak, kao relativna gre{ka tre}eg stepena, prema koloni 4 tabele 1

pa je:

.

Apsolutna gre{ka tra`ene veli~ine iznosi:

Po{to je

to se rezultat mo`e napisati u obliku:

.