5. На слици 3 је приказана електрична шема апаратуре која се може користити за експериментално одређивање релативне диелектричне пропустљивости течних диелектрика. У ту сврху, плочасти кондензатор C се потопи у испитивани диелектрик до висине x и наелектрише (повезивањем на извор сталне електромоторне силе, постављањем преклопника П у положај 1). Након тога се преклопник пребаци у положај 2, услед чега се у систему јављају електричне осцилације чији се период Т мери осцилоскопом. У експерименту је одређивана релативна диелектрична пропустљивост глицерина и добијени подаци су дати у приложеној табели.

| x [cm] | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т [(s] | 6.2 | 7.4 | 8.3 | 9.2 | 9.9 | 10.7 |

Задатак: Одредити релативну диелектричну пропустљивост глицерина и проценити апсолутну грешку на основу експерименталних података из табеле.

Грешка мерења x је 1мм, а грешка мерења Т је 0.2 (с. Индуктивитет завојнице је L = (10.0 ( 0.1) а растојање између плоча кондензатора је d = (1.00 ( 0.01) cm ; плоче кондензатора су квадратног облика странице l = h = (10.00 ( 0.01) cm. Узети да је апсолутна диелектрична пропустљивост вакуума , а релативна диелектрична пропустљивост ваздуха 1.								           	           (25 поена)

Слика 3

Задатак припремила: мр Андријана Жекић

Рецензент: мр Ђорђе Спасојевић

Председник комисије: др Мићо Митровић

Решење 5. задатка за трећи разсред средње школе (2000-2001):

Након потапања у диелектрик, кондензатор је еквивалентан систему од два паралелно везана кондензатора од којих је онај висине x са диелектриком, а други висине (х-x) ваздушни. Капацитет таквог система износи , односно , где је . Период осциловања осцилаторног кола које садржи овакав кондензатор и завојницу индуктивитета Л је .  зависи линеарно од  на следећи начин: , односно  . Члан уз x одговара коефицијенту правца праве, а слободан члан одговара одсечку на ординати. Ради графичког решавања проблема потребно је нацртати график  према следећим подацима:

| Ш10-12с2Ћ | 38 | 55 | 69 | 85 | 98 | 114 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ш10-12с2Ћ | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| x ШмЋ | 0.025 | 0.035 | 0.045 | 0.055 | 0.065 | 0.075 |

Одабирањам две неексперименталне тачке са праве, А - између прве и друге и Б - између последње и претпоследње експерименталне тачке, нпр. и  одређује се коефицијент правца праве као:

.

;

(

Пошто је  следи да је .

(

При израчунавањима треба користити незаокружене бројне вредности.