38. Међународна физичка олимпијада

Иран

Теоријски задатак

# Недеља, 15. јул 2007.

- Ова фасцикла садржи три листа са питањима означена са Q, и три листа са одговорима означена са A, и неколико листова за писање означених са  W.

- Овај задатак је наранџасти, зато пишите одоговоре на наранџасте папире и ставите све наранџасте листове у ову фасциклу одређеним редом. Прво ставите листове са одговорима (A) у десни џеп фасцикле, затим поређане листове за писање (W) које сте користили за решавање задатака и на крају листове за писање (W) које не желите да буду оцењивани. Ставите некоришћене листове и листове са питањима (Q) у леви џеп фасцикле. На крају ставите све три фасцикле у коверту.

У овом задатку се разматра упрошћени модел мерача убрзања који може да активира сигурносне појасеве у аутомобилима у случају судара. Желимо да направимо електромеханички систем код кога ће, ако убрзање пређе одређену границу, неки од електричних параметара система, као што је напон у некој тачки кола, порасти изнад неког прага, што би као резултат активирало ваздушни јастук.

Напомена:У овом проблему занемарите гравитацију.

- Посматрајмо кондензатор са паралелним плочама, као на сл. 1. Површина сваке плоче кондензатора је , а растојање између плоча је . Растојање плоча је много мање од  њихових димензија. Једна од плоча кондензатора је везана за зид преко опруге константе еластичности , док је друга плоча учвршћена. Када је растојање између плоча  опруга није деформисана, другим речима, у овом стању на опругу не делује сила. Претпоставимо да је електрична пропустљивост ваздуха између плоча једнака пропустљивости вакуума . Капацитет који одговара овом растојању између плоча кондензатора је . Наелектришимо плоче кондензатора наелектрисањима  и  и посматрајмо систем када достигне механичку равнотежу.

Слика 1

| 1.1 | Израчунајте електричну силу,, којом једна од плоча делује на другу плочу. | 0.8 |
| --- | --- | --- |

| 1.2 | Нека је наелектрисавањем изазвани померај плоче која је везана за опругу. Odredite . | 0.6 |
| --- | --- | --- |

| 1.3 | Изразите разлику потенцијала између плоча кондензатора преко величина , , , , у овом стању система. | 0.4 |
| --- | --- | --- |

| 1.4 | Нека је капацитет кондензатора, дефинисан као однос наелектрисања и потенцијалне разлике. Изрази као функцију ,, и . | 0.3 |
| --- | --- | --- |

| 1.5 | Oдредити укупну енергију, , система, и изразити је преко ,,и . | 0.6 |
| --- | --- | --- |

Слика 2. приказује масу , која је спојена са проводном плочом занемарљиве масе, као и са две опруге једнаких константи еластичности . Проводна плоча може да се креће напред-назад у простору између две учвршћене плоче. Све плоче су једнаке и имају исту површину. Значи ове три плоче чине два кондензатора. Како је приказано на слици 2, учвршћене плоче су повезане на дате потенцијале  и , а средња плоча је повезана преко два прекидача са земљом. Жица која је повезана са покретном плочом не омета кретање плоче и ове три плоче остају увек паралелне. Кад читав систем  није убрзан, растојање између сваке од учвршћених плоча и покретне плоче је , које је много мање од димензија плоча. Дебљина покретне плоче се може занемарити.

Слика 2

Прекидач може да се налази у два положаја  и. Претпоставити да систем кондензатора бива убрзан као аутомобил, и да је убрзање стално. Претпоставити да опруга не осцилује док је убрзање стално и да су све компоненте овог система кондензатора у равнотежном положају, односно да се не крећу једна у односу на другу,  дакле ни у односу на аутомобил.

Због убрзања, покретна плоча ће се померити за неку вредност  од средине двају учвршћених плоча.

- Разматрати случај када је прекидач у положају  односно кад је покретна плоча уземљена помоћу жице, и онда

| 2.1 | Наћи количину наелектрисања сваке од плоча у зависности од . | 0.4 |
| --- | --- | --- |

| 2.2 | Наћи вредност електричне силе на покретној плочи , , у зависности од . | 0.4 |
| --- | --- | --- |

| 2.3 | Ako претпоставимо да је , онда и може бити занемарено у односу на . Упростити одговор из претходног дела. | 0.2 |
| --- | --- | --- |

| 2.4 | Написати укупну силу која покреће плочу (збир електричне и еластичне силе опруге) у облику и одредити облик . | 0.7 |
| --- | --- | --- |

| 2.5 | Изразити стално убрзање у зависности од . | 0.4 |
| --- | --- | --- |

- Сада претпоставити да је прекидач у положају , односно да је покретна плоча уземљена преко кондензатора,  капацитета   (кондензатори нису били у почетку наелектрисани). Aко се покретна плоча помери за вредност  из средњег положаја,

| 3.1 | Одреди разлику потенцијала између плоча кондензатора у зависности од . | 1.5 |
| --- | --- | --- |

| 3.2 | Поново претпостави да је и занемари у односу на . Упрости одговор из претходног дела. | 0.2 |
| --- | --- | --- |

- Ми хоћемо да подесимо параметре у задатку тако да се ваздушни јастук не активира при нормалном кочењу, али да се довољно брзо активира приликом судара да би заштитио главу возача од удара у шофершајбну или волан. Као што сте видели у делу 2, сила којом су деловали опруга и наелектрисање на покретну плочу се може заменити деловањем еластичне силе опруге чија је ефективна константа еластичности . Цео разматрани систем је еквивалентан маса - опруга  систему, чија је маса M а константа еластичности , под дејством сталног убрзања , које у овом задатку представља убрзање аутомобила.

Напомена: У овом делу задатка, више не важи претпоставка да су маса и опруга у равнотежи под сталним убрзањем, дакле, нису фиксирани у односу на аутомобил.

Занемарити трење и узети следеће нумеричке вредности за параметре у задатку:

, , , , , .

| 4.1 | Koристећи ове податке одредити однос електричне силе израчунате у делу 2.3 и еластичне силе опруге. Показати да се може занемарити електрична сила у односу на еластичне силе опруге. | 0.6 |
| --- | --- | --- |

Мада нисмо рачунали електричне силе када је прекидач у положају , може се показати да су и у том случају, слично, електричне силе мале и занемарљиве.

| 4.2 | Ако аутомобил који се креће константном брзином, нагло почне да кочи са сталним убрзањем , колико ће се максимално померити покретна плоча? Написати решење у општим бројевима. | 0.6 |
| --- | --- | --- |

Претпоставимо да је прекидач у положају  и да је систем подешен тако да када напон на кондензатору достигне вредност , ваздушни јастук се активира. Ми желимо да се ваздушни јастук не активира за време нормалног кочења када је убрзање аутомобила мање од гравитационог убрзања , али да се у осталим случајевима активира.

| 4.3 | Колико треба да буде да би се ово постигло? | 0.6 |
| --- | --- | --- |

Желимо да откријемо да ли ће се ваздушни јастук активирати довољно брзо да заштити возачеву главу од ударца у шофершајбну или волан. Претпоставимо да као резултат судара аутомобил има успорење једнако , а да возачева глава наставља да се креће константном брзином.

| 4.4 | На основу процене растојања између возачеве главе и волана, одредити време које протекне од тренутка судара до тренутка када возач удари главом у волан. | 0.8 |
| --- | --- | --- |

| 4.5 | Одредити време од тренутка судара до тренутка активирања ваздушног јастука, и упоредити га са . Да ли се ваздушни јастук активирао на време? Претпоставити да се ваздушни јастук отвара тренутно. | 0.9 |
| --- | --- | --- |

# Text boxes

Покретна плоча

Учвршћена плоча

Учвршћена плоча