ДРУШТВО ФИЗИЧАРА СРБИЈЕ

МИНИСТАРСТВО ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И СПОРТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ОДСЕК ЗА ФИЗИКУ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ НИШ

ДЕПАРТАМАН ЗА ФИЗИКУ ПМФ НОВИ САД

Задаци за републичко такмичење ученика основних школа, шк. 2006/2007. год.

VIII разред

- Један од начина да се пренесе електрична енергија је приказан на слици 1а. На слици 1б је дат класичан начин преноса. Предност првог система је у смањењу масе бакра неопходног за израду проводника који спајају извор са потрошачем. Одредити:

а) релативно смањење масе проводника у еквивалентном систему (слика 1а) при следећим условима: потрошачи су симетрични тј. R1 = R2 , укупна предата снага од стране извора код еквивалентног система једнака је предатој снази извора код класичног система, корисне снаге и губици у мрежи су једнаки у оба система, сви проводници једног система су једнаких пресека и дужина. Потрошачи су и у првом, и у другом систему подједнако удаљени од извора.

б) одредити однос снага губитака у мрежама, ако еквивалентни систем није симетричан тј. . Проводници су одабрани испуњавајући услове под а), укупна снага извора код еквивалентног система једнака је снази извора код класичног система. Однос снага губитака представити преко односа јачина струја .						(25 поена)

- Квадратни проводни рам странице  са пречагом  (слика 2) се налази у променљивом магнетном пољу које је нормално на раван рама. И пречага и проводници рама су начињени од истог материјала чија је отпорност по јединици дужине . Наћи односе ослобођених топлота у случају када се пречага налази на средини странице и  странице . Контактне отпорности занемарити.											(20 поена)

- Колика је јачина поља  у ваздушном зазору између плоча равног кондензатора, ако је разлика потенцијала између плоча V? Растојање између плоча је cm а зазор је настао убацивањем у кондензатор стаклене плочице  дебљине cm уз једну од плоча кондензатора. 										            (10 поена)

- Камен се баца из подножја залеђене узбрдице нагиба   тако да клизи уз њу. У току времена s он прелази растојање  m, после чега почиње да клизи низбрдо. Колико времена  траје клизање камена до подножја? Колики је коефицијент трења између камена и леда? 	(15 поена)

Слика 1а)			Слика 1б)			      Слика 2)

ДРУШТВО ФИЗИЧАРА СРБИЈЕ

МИНИСТАРСТВО ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И СПОРТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ОДСЕК ЗА ФИЗИКУ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ НИШ

ДЕПАРТАМАН ЗА ФИЗИКУ ПМФ НОВИ САД

Задаци за републичко такмичење ученика основних школа, шк. 2006/2007. год.

VIII разред

5) Ако су у тачкама A и B спојена два различита метална проводника и ако су те тачке на различитим температурама тада у таквом колу настаје електромоторна сила тзв. термоелектромоторна сила (ТЕМС). Овакав спој два различита метала назива се термоелемент а струја која тече кроз њега – термоструја. ТЕМС зависи од врсте метала који чине термоелемент а сразмерна је температурној разлици  између тачака A и B при чему је коефицијент сразмере  карактеристика датог пара метала. Дакле:

Најчешћа примена термопарова јесте мерење температуре. Да би се то извело мора се познавати коефицијент  употребљеног термопара. Одређивање се најчешће врши тзв. методом компензације. Компензација настале ТЕМС и термострује се врши помоћу струје из неког спољашњег извора. Шема која се користи је дата на слици:

Један крај термопара се налази у мешавини воде и леда а други се загрева помоћу грејача. Температура тог краја се може мењати и она се очитава помоћу термометра Т. Јачина компензационе струје се очитава помоћу милиамперметра а мења се помоћу променљивог отпорника. Галванометром се региструје присуство термострује. Отпорник  има вредност од 2(, док је вредност електромоторне силе спољашњег извора V. Отпорност проводника који чине термопар као и спољашњег извора су занемарљиве.

Резултати мерења су представљени табеларно:

| t [(C] | 33.2 | 39.4 | 49.6 | 58.6 | 69.5 | 80.5 | 89.7 | 100 | 109 | 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R [(] | 2980 | 2450 | 2000 | 1660 | 1320 | 1160 | 960 | 800 | 720 | 650 |

Задаци:

а) Анализирајући шему мерног уређаја објаснити принцип методе компензације

б) Нацртати погодан график зависности ТЕМС од температуре и помоћу графика одредити вредност коефицијента

в) Помоћу графика проценити одступање температуре коју показује термометар од стварне температуре. Да ли то одступање утиче на вредност коефицијента ?  	(30 поена)

Задатке припремили: мр Маја Стојановић и др Срђан Ракић

Рецензенти: др Срђан Ракић и мр Маја Стојановић

Председник комисије: др Hадежда Новаковић

Свим такмичарима желимо успешан рад!

Решења задатака за VIII разред

1. а) Услов једнаке снаге извора даје  , тј.  где је . Услов једнакости корисних снага даје: , где је . Одавде следи да је . Из једнакости снага губитака добијамо: , јер кроз средњи проводник у симетричном случају не протиче струја! Одавде је , где је - отпор једног проводника у еквивалентном систему. Пошто је потрошач подједнако удаљен од извора то су дужине жица једнаке па однос отпора проводника даје однос попречних пресека . Маса проводника је сразмерна попречном пресеку те је , а . Однос маса је . б) Користећи услове  и  може се написати: .

2. Када се пречага налази на средини странице имамо да су индуковане електромоторне силе у контурама једнаке и износе: . Из Кирхофових правила за контуре 1 и 2 имамо:  и . Сабирањем једначина и сређивањем добијамо за струје , а струја . Количина топлоте која се ослобађа износи . Када је пречага на првој трећини странице онда су индуковане електромоторне силе  и . Из Кирхофових правила за контуре 1 и 2 слично као и у првом случају су  и  док је . Елиминацијом струје  и решавањем система добијамо да је ,  и . Количина топлоте која се ослобађа износи . Однос ослобођених количина топлота у другом и првом случају је . Дакле, имамо повећање за око 1.4%.

3. Из релације да је разлика потенцијала једнака  следи да је . Заменом бројних вредности добија се kV/m.

4. Једначине кретања гласе:  за кретање узбрдо и  за кретање низбрдо. Пређени путеви су  и  а . Из ових једначина добијамо да је  и s.

5. Извором електромоторне силе компензујемо насталу термоелектромоторну силу (ТЕМС) тако што помоћу променљивог отпорника успостављамо вредност напона на отпорнику  ( исту као што је вредност ТЕМС, само су супротних знакова. То се региструје тиме што галванометар не показује струју. Вредност ТЕМС се добија као .

| t [(C] | 33.2 | 39.4 | 49.6 | 58.6 | 69.5 | 80.5 | 89.7 | 100 | 109 | 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R [(] | 2980 | 2450 | 2000 | 1660 | 1320 | 1160 | 960 | 800 | 720 | 650 |
| [mV] | 1.07 | 1.31 | 1.60 | 1.93 | 2.42 | 2.76 | 3.33 | 4.00 | 4.44 | 4.92 |

Из нагиба праве добијамо да је вредност коефицијента .

Из пресека праве са осом добијамо вредност температуре од око 12(C. То уједно представља одступање термометра, пошто би у идеалном случају за вредност термоелектромоторне силе од 0 V разлика температура требала бити 0(C. Одступање не утиче на добијену вредност  пошто су све тачке на графику померене за ту исту вредност.