ДРУШТВО ФИЗИЧАРА СРБИЈЕ

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Задаци за општинско такмичење  ученика средњих школа

12. март 2005.

I разред

- Вентилатор ротира константном угаоном брзином . По искључењу, ротирајући равномерно успорено,  вентилатор начини 75 обртаја до заустављања. Колико је прошло времена од тренутка искључења до заустављања.    (15 бодова)

- Преко идеалног котура занемарљиве масе, причвршћеног на врху нагнутих равни је пребачена неистегљива нит занемарљиве масе, која повезује тела А и B истих маса mA=mB=1kg, која са хоризонталом заклапа углове ((((( за тело А и ((((( за тело B (слика 1.). Трења занемарити. Наћи:

а)   убрзање са којима се крећу тела

б)   силу затезања нити                                                                     	(20 бодова)

- Камен је бачен у хоризонталном правцу са брзином vx=15 m/s. Наћи нормално и тангенцијално убрзање камена после 1s од почетка кретања камена. Отпор ваздуха занемарити.                                                 			(20 бодова)

- У систему приказаном на слици 2. Mасе тела су m1 и m2, m1=(m2 ((>2). Масе нити и котура су занемарљиве а такође је занемарљиво трење између нити и котура. Тело масе m1 се налази на висини h од ивице стола. Наћи максималну висину Н до које ће се попети тело m2 у процесу кретања.			(20 бодова)

- Аутомобил А се креће равномерно  и сустиже аутомобил B који се креће брзином 72 km/h. Возач аутомобила B приметио је аутомобил А када је он био 60 m иза њега, па је почео да убрзава, убрзањем 0,75 m/s2, да би избегао претицање. Одредити брзину аутомобила А ако је најмање растојање до ког он приђе аутомобилу B, 6 m.                                					(25 бодова)

Слика 1.

Слика 2.

Задатке припремио: Сава Галијаш

Рецензент: Александар Срећковић

Председник комисије: Мићо Митровић