5. На слици је приказана електрична шема уређаја који је искоришћен за мерење непознате капацитивности кондензатора  и индуктивности завојнице . Уређај се састоји од кондензаторске декаде C познатог капацитета, кондензатора , и завојнице  и извора сталне електромоторне силе. Постављањем преклопника P у положај 1 наелектришу се кондензатори. Након тога се прелопник пребаци у положај 2, услед чега се у систему јављају електричне осцилације чији се период T мери осцилоскопом. У табели су приказани резултати мерења овог периода од капацитета декаде.

| C [nF] | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T [(s] | 7.7 | 8.2 | 8.9 | 9.3 | 10.0 | 10.5 |
|  | 7.7 | 8.4 | 8.9 | 9.5 | 9.9 | 10.5 |
|  | 7.6 | 8.2 | 8.9 | 9.4 | 9.8 | 10.5 |

Напомена: Кондензаторска декада је струјни елемент чији капацитет може да се мења у одређеним корацима.

Задатак: Наћи одговарајућу функционалну зависност између величина датих у табели. Коришћењем графика одредити капацитет кондензатора  и индуктивност завојнице  и  проценити њихове апсолутне грешке. Тачност мерења периода оцилоскопом је 0.1(s.

Слика

Решење:

Према једначини , следи да  зависи линеарно од  на следећи начин: . Члан који се налази уз  одговара коефицијенту правца праве, а слободан члан  одговара одсечку на ординати.

Ради графичког решавања проблема потребно је нацртати график  према следећим подацима:

| C [nF] | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7.67 7.7 | 8.27 8.3 | 8.9 | 9.4 | 9.8 | 10.5 |
|  | 0.1 | 0.13 0.2 | 0 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| [10-12s2] | 58.8 59 | 68.4 68 | 79.2 79 | 88.4 88 | 98.0 98 | 110.2 110 |
| [10-12s2] | 1.6 2 | 2.2 3 | 1.8 2 | 1.9 2 | 2.0 2 | 2.1 2 |

Вредност непознатог капацитета  може се директно очитати са графика  као одсечак на апсциси.

. Један од начина процене апсолутне грешке овог одсечка је повлачењем највертикалније и најхоризонталније праве, при чему се за апсолутну грешку овог одсечка може узети половина интервала у оквиру кога се налази његова вредност. Дакле, .

(

Непозната индуктивност завојнице се одређује из вредности одсечка на ординати . Пошто је , следи да је .

Вредност  очитана са графика износи , а његова апсолутна грешка као половина интервала у окбиру кога се налази ова вредност .

(

(

(   (

(

Одабирањем две неексперименатлне тачке са праве, A – између прве и друге и B – између последње и претпоследње експерименталне тачке, на пример и  одређује се коефицијент правца праве као:

.

;

(

Пошто је  следи да је .

(

Такође, пошто је , следи да је .

(