ДРУШТВО ФИЗИЧАРА СРБИЈЕ

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Задаци за републичко такмичење ученика средњих школа 2005

III разред

1. Звучни извор фреквенције  приближава се непокретном резонатору подешеном на таласну дужину . Којом брзином треба да се креће извор да би њиме побуђени звучни таласи ступили у резонанцију са резонатором. Температура ваздуха је . За ваздух је , , а . 		         (15п)

2. 1. На хоризонталној подлози, на међусобном растојању , леже два тела маса  и , спојена недеформисаном опругом (сл. 1). Тела се затим размакну за додатних  и пусте. За колико се повећа, или смањи, у односу на почетно растојање  растојање међу телима, када престане кретање система. Сматрати да тела и оса опруге остају на истом правцу. Коефицијент трења клизања између тела и подлоге износи . Ако се на поменуту опругу обеси тело , она се истегне за .	         (20п)

3. Бакарни квадратни рам страница  удаљава се брзином  од проводника кроз који тече струја јачине . При томе су две странице квадрата паралелне струјном проводнику и леже са њим у истој равни (сл. 2). Одредити:

- Зависност индуковане ЕМС од растојања рама и проводника .

- Приближно коликом силом треба деловати на рам и у ком смеру да би се кретао наведеном константном брзином, док се налази у близини струјног проводника, тј када је . Специфични отпор бакра је (, а површина пресека жицe рама S. Занемарити све друге, осим електромагнетних интеракција. 		         (20п)

4. Плоче 1 и 2 плочастог кондензатора постављене су хоризонтално на растојању , и прикључене на извор чији напон може да се мења (сл. 3). На плочи 2 лежи танка проводна ненаелектрисана плочa 3, масе , која има добар електрични контакт са плочом 2. Све плоче имају исте димензије, површине су им , при чему је . Кондензатор је у вакууму. Прекидач К се затвара.

а) Одредити минималан напон на извору при коме се плоча 3  откида од плоче 2.

Ако напон на извору сво време остаје једнак напону одређеном под а)

б) Одредити зависност резултујуће силе која делује на плочy 3 од растојања од плоче 2.

в) Одредити брзину којом плочa 3 удара у плочу 1. 			       	         (20п)

Сл. 1			  Сл. 2				  Сл. 3

Аутор: Андријана Жекић

Рецензент: Мићо Митровић

Председник Комисије: Мићо Митровић

ДРУШТВО ФИЗИЧАРА СРБИЈЕ

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Задаци за републичко такмичење ученика средњих школа 2005

III и IV разред

5. На слици 4 је приказана електрична шема уређаја који је искоришћен за мерење непознате капацитивности кондензатора  и индуктивности завојнице . Уређај се састоји од кондензаторске декаде C познатог капацитета, кондензатора , и завојнице  и извора сталне електромоторне силе. Постављањем преклопника P у положај 1 наелектришу се кондензатори. Након тога се прелопник пребаци у положај 2, услед чега се у систему јављају електричне осцилације чији се период T мери осцилоскопом. У табели су приказани резултати мерења овог периода од капацитета декаде.

| C [nF] | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T [(s] | 7.7 | 8.2 | 8.9 | 9.3 | 10.0 | 10.5 |
|  | 7.7 | 8.4 | 8.9 | 9.5 | 9.9 | 10.5 |
|  | 7.6 | 8.2 | 8.9 | 9.4 | 9.8 | 10.5 |

Напомена: Кондензаторска декада је струјни елемент чији капацитет може да се мења у одређеним корацима.

Задатак: Наћи одговарајућу функционалну зависност између величина датих у табели. Коришћењем графика одредити капацитет кондензатора  и индуктивност завојнице  и проценити њихове апсолутне грешке. Тачност мерења периода оцилоскопом је 0.1(s.							          (25п)

Сл. 4

Аутор: Андријана Жекић

Рецензент: Мићо Митровић

Председник Комисије: Мићо Митровић